## Slide 1: "Projekt zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla obiektu specjalnego"
Rafał Byczek
Z 703

## Slide 2
Praca ma na celu przedstawienie wymagań stawianych systemom teleinformatycznym przygotowywanym dla użytkownika zlokalizowanego w obiekcie specjalnym takim jak np. straż pożarna, policja czy wojsko oraz zaproponowanie projektu systemu integrującego poszczególne systemy.
Cel pracy

## Slide 3
Wymagania stawiane systemowi teleinformatycznemu
Projektowany system powinien zapewnić dostęp do szeregu usług wymaganych w obiektach specjalnych, w tym:
Notes: systemy dedykowane – oparte na kanałach n x 64 kbit/s,
łącza sztywne – realizowane w oparciu o połączenia poprzez kanały T1a,
sieci jawne i niejawne – wymieniające informacje poprzez protokół TCP/IP,
system łączności bezprzewodowej TETRA - który komunikuje się między stacjami bazowymi i serwerami w oparciu o łącza w standardzie E1,
centrale telefoniczne – serwery telekomunikacyjne współpracujące za pomocą kanałów E1 ze wspólną sygnalizacją SS7,
telefonia VoIP – realizowana w zależności od rozwiązania: bramki VoIP podłączona do central przez kanały E1 lub połączenia w sieci LAN z serwerami VoIP poprzez protokół SIP lub H.323.

## Slide 4
Wytyczne do budowy systemu teleinformatycznego
System teleinformatyczny dla obiektu specjalnego powinien zostać skonfigurowany w oparciu o poniższe wytyczne:
1) specyfikę działań,
2) zapewnienie ciągłości pracy,
3) integralność i możliwość skalowalności,
4) bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne,
5) odporność na zaniki zasilania,
6) odporność na czynniki atmosferyczne,
7) odporność na uszkodzenia i awarie,
8) możliwość rozbudowy.
Notes: specyfikę działań – dostosowanie do miejsca działania oraz związanych z nim potrzeb
zapewnienie ciągłości pracy – nieprzerwana praca 24 h / 7 dni
integralność i możliwość skalowalności – spójność oraz dostosowanie do nowych potrzeb
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne – ograniczenie zaufania do obsługi oraz ograniczenie dostępu z zewnątrz
odporność na zaniki zasilania – wielostopniowe zabezpieczenia zasilania 230 oraz 48 V
odporność na czynniki atmosferyczne -wysoka i niska temperatura, odporność na zalania w obiektach zagłębionych
odporność na uszkodzenia i awarie – zdublowane newralgiczne elementy oraz możliwość szybkiej wymiany uszkodzonych pakietów
możliwość rozbudowy -

## Slide 5
System teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
Zjawisko konwergencji łączy trzy główne cechy współczesnej telekomunikacji:
integrację technologii – stanowiącą podstawę procesów konwergencji,
konwergencję sieci różnego typu – przez które do tej pory świadczone są zbliżone usługi (telekomunikacyjne, komputerowe, bezprzewodowe)
konwergencja usług wąsko – i szerokopasmowych (głosowych, obrazowych, mobilnych i stacjonarnych) – oferowanych przez rozległe sieci.
Zintegrowany system teleinformatyczny

## Slide 6
Projekt systemu teleinformatycznego.
Notes: Projekt systemu oparłem o multiplekser cyfrowy oraz urządzenie SDH.
Oba urządzenia agregują usługi i zapewniają transmisję na zewnątrz obiektu.

## Slide 7
Redundancja połączeń systemu teleinformatycznego.

## Slide 8
Zabezpieczenie połączeń urządzeń SDH.

## Slide 9
Redundancja dowiązania do sieci WAN.

## Slide 10
Przyszłość – migracja do MPλS i GMPLS
GMPLS rozpoznaje listę poniższych typów przełączania:
pakietowe – przełączanie oparte na nagłówkach MPLS,
warstwy 2 – przełączanie na nagłówkach warstwy 2 np. ATM,
czasowo – przestrzenne,
częstotliwościowe,
optyczne – oparte na portach.
Notes: Wraz ze wzrostem popularności sieci WDM, zaczęto poszukiwania sposobu inteligentnego zarządzania dostarczaniem danych, redukcją ilości operacji oraz udostępnieniem nowych usług. Zauważono, że podstawowa operacja przełączania w sieci WDM jest logicznie bardzo podobna do tego, co robią urządzenia systemu MPLS. Mianowicie, przełącznik który otrzymywał zadanie aby przekonwertować wejściową częstotliwość na wejściowym interfejsie do wyjściowej częstotliwości na wyjściowym interfejsie – wykonywał operację podobną do odwzorowania w MPLS: wchodząca etykieta na wejściowym interfejsie do wyjściowej etykiety na wyjściowym interfejsie. Z tych obserwacji narodził się MPLambdaS – MPλS.
Wstępna specyfikacja protokołu MPλS została zapożyczona z protokołów sygnalizacji i routingu MPLS. Urządzenia MPλS wymagają odwzorowania przychodzących częstotliwości i interfejsów wejściowych oraz wychodzących częstotliwości i interfejsów wyjściowych.
Z czasem MPλS został rozwinięty poza przełączanie lambda i poszerzony o przełączanie światłowodów, TDM, przełączanie w warstwie 2 oraz technologię przełączania istniejących pakietów, ramek czy komórek. Koncepcja to została uogólniona oraz rozpowszechniona pod nazwą Generalized MPLS - GMPLS.

## Slide 11
Zaproponowany w pracy projekt realizuje założenie integracji usług systemów łączności i informatyki. Zastosowanie multipleksera cyfrowego oraz urządzenia SDH umożliwia transmisję sygnałów na duże odległości.
Agregacja usług odbywa się z zapewnieniem koniecznego dla każdego z systemów pasma przepustowości, zabezpieczeniem dróg obejściowych w transmisji wewnątrz – oraz zewnątrz obiektowej.
Przesył informacji jest zrealizowany przy zachowaniu zaprezentowanych na wstępie wymogów dla obiektów specjalnych. System zapewnia integralność danych, jest odporny na uszkodzenia i awarie, na działanie czynników atmosferycznych czy zaniki napięcia. Dodatkowo jego konstrukcja jest skalowalna w zależności od bieżących jak i przyszłych potrzeb.
Nawiązanie do celów
Notes: Zaprezentowany projekt zintegrowanego systemu teleinformatycznego spełnia założenia przedstawione na początku pracy. Jednak należy zwrócić uwagę na stały postęp technik komunikacyjnych. Przedstawione w pracy mechanizmy realizacji połączeń głosowych
i transmisji danych dają obraz współczesnej realizacji różnorodnych usług. Jednak projektując system teleinformatyczny integrujący tego rodzaju połączenia, należy wziąć pod uwagę trendy rozwojowe tych usług.
W transmisji głosu coraz powszechniejszym działaniem jest odejście od połączeń komutowanych na rzecz przejścia na transmisję pakietową. Korzystanie z systemu VoIP daje szereg innych możliwości poza usługami głosowymi, które mogą być realizowane jednocześnie z nimi. Z punktu widzenia zarządzania systemem połączeń głosowych, przejście do telefonii internetowej pozwala na większą elastyczność w dostarczaniu usług. Możliwe jest odejście od stałych połączeń kablowych powiązanych z kartami centrali na rzecz połączeń zestawianych przez sieć LAN i urządzenia sieciowe.
Natomiast w zakresie połączeń sieciowych wysiłki skierowane są na przyśpieszenie procesów przełączania. Trend rozwojowy wyznacza technologia GMPLS oferująca szybkie przełączanie poprzez używanie etykiet i zwielokrotnienia czasowego realizowanego w trakcie optycznym.

## Slide 12
Zaprezentowany projekt zintegrowanego systemu teleinformatycznego spełnia założenia, jednak należy zwrócić uwagę na stały postęp technik komunikacyjnych.
W transmisji głosu coraz powszechniejszym działaniem jest odejście od połączeń komutowanych na rzecz przejścia na transmisję pakietową. Korzystanie z systemu VoIP daje szereg innych możliwości poza usługami głosowymi, które mogą być realizowane jednocześnie z nimi.
Natomiast w zakresie połączeń sieciowych wysiłki skierowane są na przyśpieszenie procesów przełączania. Trend rozwojowy wyznacza technologia GMPLS oferująca szybkie przełączanie poprzez używanie etykiet i zwielokrotnienia czasowego realizowanego w trakcie optycznym.
Wnioski końcowe
Notes: Zaprezentowany projekt zintegrowanego systemu teleinformatycznego spełnia założenia przedstawione na początku pracy. Jednak należy zwrócić uwagę na stały postęp technik komunikacyjnych. Przedstawione w pracy mechanizmy realizacji połączeń głosowych i transmisji danych dają obraz współczesnej realizacji różnorodnych usług. Jednak projektując system teleinformatyczny integrujący tego rodzaju połączenia, należy wziąć pod uwagę trendy rozwojowe tych usług.
W transmisji głosu coraz powszechniejszym działaniem jest odejście od połączeń komutowanych na rzecz przejścia na transmisję pakietową. Korzystanie z systemu VoIP daje szereg innych możliwości poza usługami głosowymi, które mogą być realizowane jednocześnie z nimi. Z punktu widzenia zarządzania systemem połączeń głosowych, przejście do telefonii internetowej pozwala na większą elastyczność w dostarczaniu usług. Możliwe jest odejście od stałych połączeń kablowych powiązanych z kartami centrali na rzecz połączeń zestawianych przez sieć LAN i urządzenia sieciowe.
Natomiast w zakresie połączeń sieciowych wysiłki skierowane są na przyśpieszenie procesów przełączania. Trend rozwojowy wyznacza technologia GMPLS oferująca szybkie przełączanie poprzez używanie etykiet i zwielokrotnienia czasowego realizowanego w trakcie optycznym.